## Slide 1
■Diagrama de la estructura de promoción de actividades de prevención
Responsable de actividades de prevención
Ventanilla de atención al público
Aprobador
Responsable
Aprobador
1. Estructura de actividades de prevención
HMSI
Musashi Auto Parts India (en adelante, MAP-ID)
Sí | Yoshinobu Sawamura
Afiliación: HMSI Puesto: Director de Calidad | 
Sí | Gaurav Agarwal
Afiliación: HMSI Puesto: Responsable de Control de Calidad de Planta | 
Sí | Amit Dawar
Afiliación: HMSI QC Puesto: Gerente General | 
Sí | Vijay Tripathi Raviranjan
Afiliación: HMSI QC Puesto: Gerente Jefe | 
Sí | Anil Gogia Michihiro Shikasho
Afiliación: HMSI QC Puesto: Gerente General / Coordinador | 
Sí | Vaibhav Kashyap
Afiliación: HMSI QC Puesto: Gerente Jefe | 
Sí | Tomoya Shirai
Afiliación: MAP-ID Puesto: Director Gerente | 
Sí | Katsuhisa Suzuki
Afiliación: QE Puesto: Subdirector General | 
Sí | Parveen Maan Naresh Pal
Afiliación: QE/Prd. Puesto: Subgerente General/Gerente General Senior | 
Sí | Ashok Kumar Sandeep Kumar
Afiliación: QE / Prd Puesto: Mgr / Sr.Mgr | 
Responsable de actividades de prevención
Aprobador
Responsable
Aprobador
Sin cambios desde la segunda reunión de verificación intermedia

## Slide 2
CBF150 | CBF125
CB350 | MC300
 | モデル | カムフランジ角度 | フランジ | ベアリング | 外観 | 検査頻度
1 | CBF150 | 159°17’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 全数検査
2 | CBF125 | 160°47’ |  |  |  | 
3 | SCV110 | 117°06’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 
4 | SCV125 | 118°33’ |  |  |  | 
5 | CBF160 | 159°46’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 
6 | CBF190 | 161°01’ |  |  |  | 
COMモデル（従来）
FUNモデル（今回）
2. 概要 (変化点)
COMモデルは混入観点で全数検査を実施していたため、不具合品の流出は無い
■設備使用の経緯
外観で区別がつかないカムシャフトを生産している
↓
混入観点で全数検査を実施
フランジ
ベアリング
ベアリング
カムシャフト
フランジ
ベアリング
カムシャフト
ベアリング
専用部品を使用しており外観で区別が可能
↓
抜取検査を実施
フランジ
ベアリング
カムシャフト
ベアリング
ベアリング
カムシャフト
フランジ
ベアリング
部品、形状が相違
部品、形状が類似
■当該設備で生産しているカムシャフトの違い
設備導入
2014年
COMモデル生産
FUNモデル生産
（FUN専用設備として使用）
2017年～2020年
2020年～
 | モデル | カムフランジ角度 | フランジ | ベアリング | 外観 | 検査頻度
1 | CB350 | 121°09’ | 専用品 | 専用品 | 相違 | 抜取検査
2 | MC300 | 116°50’ | 専用品 | 専用品 | 相違 | 
Sin cambios desde la segunda reunión de verificación intermedia

## Slide 3
ルール不順守 オペレーターは上長打上をせず、角度調整ピンを自身で調整してしまった
発生要因・・・オペレーターは製品精度に影響のある調整を行ってしまった
（ルール 調整はラインリーダーが行う事）
フランジ圧入後にカムシャフトの保持状態が悪く、カムシャフトの倒れが発生
( ボールプランジャーの摩耗により、保持の緩みが発生）
カムシャフト倒れの問題が解決しなかった為、オペレーターはラインリーダーに打上
ラインリーダーはベアリング受けのボールプランジャーを調整し、製品の倒れは発生しなくなった
流出要因・・・適切な遡り選別(前回生産ロット)が行われなかった
NG品への識別がおこなわれなかった
(ルール 異常が確認された場合は、全ての仕掛品、在庫はホールドされ、選別のこと)
オペレーターからは角度調整ピンの調整はラインリーダーへ報告されなかった為、
フランジ圧入角度不具合は検出されず、生産が継続されてしまった
(ルール 異常が発生した場合、オペレーターは加工を止め、上長に打上をする)
発生
15日流出
②
①
14日後に生産が再開され、[ 段取評価にてカムシャフトフランジ圧入不具合が検出された ] しかし、NG品への識別が行われず、適切な遡り選別も行われなかった為、NG品が流出してしまった
(ルール 4日間以上連続で設備稼働が無かった場合は、段取承認ルールを適用する）
発生 助長要因 調整機構にカバー等が無く、容易に調整が出来た
②
① 変化点:
② 要因 :
ベアリング受けのボールプランジャー調整ではなく、
角度調整ピンの角度調整が行われた
ベアリング受けのボールプランジャー
↓
カムシャフトを保持
角度調整ボルト
↓
フランジ圧入角度の調整
発生：オペレーターが製品精度に影響を与える調整をおこなってしまった
Sr. No | [IN/Open] | [IN/Close] | [EX/Open] | [EX/Close]
 | -10° ± 3° | 26° (± 3°) | 30° (± 3°) | -3° ± 3°
1 | -30° | 47° | 9° | 16°
2 | -28° | 46° | 11° | 13°
3 | -29° | 48° | 8° | 16°
抜き取り検査にて、カムシャフトフランジ圧入不具合が
確認された
事象 :
角度調整ピンの背面
角度調整ピン
29日流出
HMSIは取引先様の不具合品を組立・完検をし、そのまま出荷
※月次抜取検査でバルブタイミングずれを発見
バルブタイミングずれにより、排出ガス（CO）の値が規格外となり、法規不適合
Top View
Front View
Actual line
Center line
Actual line
Center line
Flange
Flange shifted WRT Keyway
流出：適切な遡り選別が行われなかった （選別ルールの表現が曖昧だった）
NG品への識別がおこなわれなかった
3. 発生メカニズム
Sin cambios desde la segunda reunión de verificación intermedia
Notes: ＊起点となる要因から最終事象までを順を追って文章で記載する。用語は一般的なもの（たとえばJISやJASO用語）を用い、
本田用語は極力使わない。