## Slide 1
■ Struktur zur Förderung der Präventionsaktivitäten
Leiter der Präventionsaktivitäten
Zentrale Anlaufstelle
Genehmiger
Zuständigkeit
Bestätiger
1. Struktur der Präventionsaktivitäten
HMSI
Musashi Auto Parts India (im Folgenden MAP-ID)
Ja | Yoshinobu Sawamura
Affiliation : HMSI Position : Chief Quality Officer | 
Ja | Gaurav Agarwal
Affiliation : HMSI Position : Plant CIQ | 
Ja | Amit Dawar
Affiliation : HMSI QC Position : General Mgr. | 
Ja | Vijay Tripathi Raviranjan
Affiliation : HMSI QC Position : Chief Mgr. | 
Ja | Anil Gogia Michihiro Shikasho
Affiliation : HMSI QC Position : General Mgr. / Coordinator | 
Ja | Vaibhav Kashyap
Affiliation : HMSI QC Position : Chief Mgr. | 
Ja | Tomoya Shirai
Affiliation : MAP-ID Position : Managing Director | 
Ja | Katsuhisa Suzuki
Affiliation : QE Position : Dy.General Manager | 
Ja | Parveen Maan Naresh Pal
Affiliation : QE/Prd. Position : Dy.General Mgr /Sr General Mgr | 
Ja | Ashok Kumar Sandeep Kumar
Affiliation : QE / Prd Position : Mgr / Sr.Mgr | 
Leiter der Präventionsaktivitäten
Genehmiger
Zuständigkeit
Bestätiger
Keine Änderungen seit der zweiten Überprüfungskonferenz

## Slide 2
CBF150 | CBF125
CB350 | MC300
 | Modell | Nockenflanschwinkel | Flansch | Lager | Aussehen | Prüfhäufigkeit
1 | CBF150 | 159°17' | Gleiches Teil | Gleiches Teil | Ähnlichkeit | Vollständige Prüfung
2 | CBF125 | 160°47' |  |  |  | 
3 | SCV110 | 117°06' | Gleiches Teil | Gleiches Teil | Ähnlichkeit | 
4 | SCV125 | 118°33' |  |  |  | 
5 | CBF160 | 159°46' | Gleiches Teil | Gleiches Teil | Ähnlichkeit | 
6 | CBF190 | 161°01' |  |  |  | 
COM-Modell (herkömmlich)
FUN-Modell (aktuell)
2. Überblick (Änderungen)
COMモデルは混入観点で全数検査を実施していたため、不具合品の流出は無い
■Verlauf der Anlagennutzung
Produktion von Nockenwellen, die äußerlich nicht unterscheidbar sind
↓
Durchführung einer 100% Prüfung zur Vermeidung von Vermischungen
Flansch
Lager
Lager
カムシャフト
Flansch
Lager
カムシャフト
Lager
Spezielle Komponenten werden verwendet, die sich optisch unterscheiden lassen
↓
Stichprobenprüfungen werden durchgeführt
Flansch
Lager
カムシャフト
Lager
Lager
カムシャフト
Flansch
Lager
Unterschiedliche Teile und Formen
Ähnliche Teile und Formen
■Unterschiede der in dieser Anlage hergestellten Nockenwellen
設備導入
2014
COMモデル生産
FUNモデル生産
（FUN専用設備として使用）
2017 - 2020
Ab 2020
 | Modell | Nockenflanschwinkel | Flansch | Lager | Aussehen | Prüfhäufigkeit
1 | CB350 | 121°09' | Spezialartikel | Spezialartikel | Abweichung | Stichprobenprüfung
2 | MC300 | 116°50' | Spezialartikel | Spezialartikel | Abweichung | 
Keine Änderungen seit der zweiten Überprüfungskonferenz

## Slide 3
Regelverletzung: Der Bediener hat die Anweisung des Vorgesetzten nicht befolgt und den Winkeleinstellstift selbst justiert.
Ursache... Der Bediener hat Einstellungen vorgenommen, die die Produktgenauigkeit beeinflussen.
(Regel: Einstellungen werden vom Linienleiter durchgeführt)
Nach dem Einpressen des Flansches ist der Zustand der Halterung der Nockenwelle schlecht, was zu einem Umkippen der Nockenwelle führt.
(Durch Verschleiß des Kugelpressers entsteht eine Lockerung der Halterung.)
Da das Problem der Nockenwellenkippung nicht gelöst werden konnte, meldete der Bediener dies dem Linienleiter
Der Linienleiter justierte den Kugelstoßer des Lageraufnahmebereichs, woraufhin das Kippen des Produkts nicht mehr auftrat
Ursache des Ausflusses... Keine angemessene Rückverfolgung (der vorherigen Produktionscharge) durchgeführt
Die Ausschussprodukte wurden nicht identifiziert.
(Regel: Wenn eine Abweichung festgestellt wird, werden alle Halbfertigprodukte und Bestände zurückgehalten und sortiert)
Da die Einstellung des Winkeleinstellstifts vom Bediener nicht an den Linienleiter gemeldet wurde,
wurde die Abweichung des Flanscheinpressungswinkels nicht erkannt, und die Produktion wurde fortgesetzt.
(Regel: Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten muss der Bediener den Prozess stoppen und den Vorgesetzten informieren)
発生
15日流出
②
①
Die Produktion wurde 14 Tage später wieder aufgenommen, wobei [ bei der Einrichtungsbewertung ein Problem mit dem Einpressen des Nockenwellenflanschs festgestellt wurde ]. Allerdings wurden die Ausschussprodukte nicht identifiziert und eine angemessene Rückverfolgung und Sortierung wurde nicht durchgeführt, so dass Ausschussprodukte in den Verkauf gelangten.
(Regel: Wenn die Anlage 4 Tage oder länger nicht in Betrieb war, ist die Einrichtungsgenehmigungsregel anzuwenden.)
Verstärkende Ursache: Der Einstellmechanismus hatte keine Abdeckung, sodass Einstellungen leicht vorgenommen werden konnten.
②
① Änderungspunkt:
② Ursache:
Anstelle der Einstellung des Kugelpressers im Lagergehäuse,
wurde die Einstellung des Winkeleinstellstifts vorgenommen.
Kugelstoßer für Lageraufnahme
↓
Nockenwelle halten
Winkeleinstellschraube
↓
Einstellung des Flanschpresseinwinkels
Auftreten: Der Bediener hat Einstellungen vorgenommen, die die Produktgenauigkeit beeinflussen.
Nr. | [Eingang/Öffnen] | [Eingang/Schließen] | [EX/Öffnen] | [EX/Schließen]
 | -10° ± 3° | 26° (± 3°) | 30° (± 3°) | -3° ± 3°
1 | -30° | 47° | 9° | 16°
2 | -28° | 46° | 11° | 13°
3 | -29° | 48° | 8° | 16°
Bei der Stichprobenkontrolle wurde ein Problem mit dem Einpressen des Nockenwellenflanschs festgestellt
Bestätigt
Zustand:
Rückseite des Winkeleinstellstifts
Winkeleinstellstift
29日流出
HMSI führt die Montage und Endkontrolle von fehlerhaften Produkten des Kunden durch und liefert diese dann direkt aus.
Abweichung der Ventilzeitsteuerung bei monatlicher Stichprobenprüfung festgestellt
Aufgrund einer Ventilzeitabweichung überschreitet der Abgaswert (CO) den Grenzwert, was zu Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen führt
Draufsicht
Frontansicht
Tatsächliche Linie
Mittellinie
Tatsächliche Linie
Mittellinie
Flansch
Flansch verschoben in Bezug auf Passfeder
Auslieferung: Eine angemessene Rückverfolgung und Sortierung wurde nicht durchgeführt (die Formulierung der Sortierungsregeln war ungenau).
Die Ausschussprodukte wurden nicht identifiziert.
3. Entstehungsmechanismus
Keine Änderungen seit der zweiten Überprüfungskonferenz
Notes: ＊起点となる要因から最終事象までを順を追って文章で記載する。用語は一般的なもの（たとえばJISやJASO用語）を用い、
本田用語は極力使わない。